## Slide 1
Detección de Caídas y Movimientos Bruscos vía Wi-Fi con ESP32
Cuidado de Adultos Mayores & IoT
Enlace Tx / Rx Dual ESP32
Baja tensión
Hackatón de Hardware: Ghost in the HAL
Pironio Mariano; Pironio Bernardo; Bitesnik Ivan; Mastantuono Tomás

## Slide 2
El dilema al cuidar personas mayores vulnerables
Invasión de Privacidad
Las cámaras pueden ser muy invasivas en los dormitorios y baños.
Dependencia del Usuario
Las pulseras y botones de pánico no sirven si la persona los olvida, los descarga o queda inconsciente.
Alto Costo de Sensores Dedicados
Los radares médicos mmWave superan los $300 USD y suelen requerir instalaciones comples y costosas.
Hackatón de Hardware: Ghost in the HAL

## Slide 3
¿Cómo se detecta la caída entre las dos placas ESP32?
1
2
3
Emisor (ESP32 #1)
Caída Intermedia
Receptor (ESP32 #2)
Enlace Punto a Punto (Tx Rx)
Un ESP32 actúa como transmisor (Tx) constante y el segundo ESP32 como receptor (Rx) en la misma habitación.
Monitoreo de Subportadoras CSI
El ESP32 receptor mide continuamente la amplitud y fase del haz de ondas que viaja entre ambos nodos.
Detección de Caída en el Enlace
Al caer la persona entre las dos placas, distorsiona abruptamente la onda generando un pico claro en el receptor.
Hackatón de Hardware: Ghost in the HAL

## Slide 4
Hackatón de Hardware: Ghost in the HAL
ANÁLISIS ESPECTRAL DE LA SEÑAL
Firma Espectral CSI: ¿Cómo traduce el ESP32 la caída?
Conexión Directa Tx Rx: El par de ESP32 opera en un canal directo sin mediación de router ni dependencia de señal de Internet.
Espectrograma CSI (64 Subcarriers)
Motion (Métrica de Movimiento Brusco)
Mide la varianza espectral en una ventana de ~0.5 segundos. La aceleración vertical de una caída provoca un pico repentino de varios sigmas ( ) sobre el ruido de calibración.
Presence (Métrica de Post-Caída / Inmovilidad)
Mide la distancia acumulada frente al cuarto vacío. Si la persona cae y queda tendida en el piso, la presencia permanece alta aunque el movimiento vuelva a cero.
Eje Y
64 Subportadoras (Subcarriers): Canales independientes de frecuencia OFDM.
Eje X
Tiempo / Frames: Captura continua (~100 muestras por segundo).
Color
Amplitud Normalizada: Filtra ganancias de radio (AGC) para evitar falsas alarmas.

## Slide 5
Resumen e idea del funcionamiento del par ESP32
Hackatón de Hardware: Ghost in the HAL
Autónomo y Descentralizado: La comunicación directa entre los dos ESP32 permite la detección de cambios abruptos los cuales se detectan como outliers, alertando de un posible incidente
1. ESP32 Transmisor
Emite ráfagas continuas de paquetes Wi-Fi a frecuencia fija.
2. ESP32 Receptor (CSI)
Procesa la variación en la matriz de ondas entre ambas placas.
3. Alerta de Caída
Notificación push a cuidadores o llamada automática ante picos de caída.

## Slide 6
¡Muchas Gracias!
Hackatón de Hardware: Ghost in the HAL
¿Preguntas?